厦门技师学院学生自助服务终端建设项目报价表

- 学生自助服务终端建设项目背景

厦门技师学院（厦门市高级技工学校）创办于 1961 年9 月，前身为厦门市技工学校，是厦门市唯一一所国家级重点公办技工院校，建筑面积约15.59万㎡，实习实训设备总值达 1.8 亿元，综合办学水平居福建省前列。学院以校企融合、校企合作为主线，以学生为中心”的办学理念，致力建设成为全国一流的技能人才成长摇篮。学校现有管理机构11 个以及机械、车辆、建筑、电气、电子光电、信息技术与文化创意、文化基础等7 个专业系部，共设 31 个专业。学院现有在校生 7080 人，教职工 346 人。近年，学院招生数逐年上升，2019 年达 3330 人，学院就业率稳定在98%以上，外地生源在厦就业比例 90%以上。建校至今，学院已为社会培养了近10余万名高级技术工人。而具有校方认可的成绩单和在校证明文件是学生就业和深造的重要参考学籍资料，是必须的学籍证明文件。成绩及各类证明文件的打印是厦门技师学院学籍教务管理工作的核心组成部分。

二、学生自助服务终端建设项目采购货物及技术参数要求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生自助服务终端 | 2 | 套 | 1、智能服务系统 1.1、登录认证模块 系统支持学生可在终端设备上选择：刷校园卡登录、刷身份证登录、手工输入与学校现用业务管理系统或统一身份认证平台相同的学号、密码进行身份认证。 1.2、中英文成绩单自助打印 学生可以在终端机上自助查询并打印输出个人中英文成绩单：如毕业成绩单、出国成绩单、就业成绩单、推免成绩单、双学位成绩单、第二学位成绩单、双学位/辅修成绩单等，具体依据学校实际需求个性化定制。 1.3、证明文件自助打印 学生可以在自助终端机上自助查询并打印输出个人证明文件：如在校（学）证明、毕业证明、学历证明、英文学位证明、双学位证明、辅修证明文件；四/六级考试证明、计算机等级考试证明等；具体依据学校实际需求个性化定制。 1.4、委托打印 校外学生（实习或出国）急需成绩单或者证明文件，可以登录自助打印服务系统，提交委托单，委托在校同学打印；受托人接受委托后，在自助终端以受托人身份登录，帮助委托人完成打印需求。 1.5、自助缴费 系统支持校园卡自助缴费方式，实现在校学生及毕业生自助完成打印所需缴费的成绩单或证明文件。并可实现“代缴费”功能，缴费项目由管理人员自行设定即可实现自助缴费。 1.6、宣传展示 终端配备宣传展示屏，系统可自动播放课程宣传片等宣传信息，同时可提供学校发布管理通知公告、学校简介、操作指南、教学宣传信息等。 1.7、语音向导 学生在操作系统过程中，系统自动通过语音方式提醒用户操作每一个步骤，完成操作后，可通过语音方式提醒学生注销退出系统、取卡等事项。 1.8、打印内容自动核验 可以通过系统设置每个打印业务需要检验的字段，打印时可以通过设定的规则检验表单内容是否有字段为空，信息不全的情况，若信息不完整，系统可阻止用户打印，并将信息缺失的内容反馈给用户，从而避免打印的证明文件无效、纸张浪费的现象。 1.9、合法知识产权 所投软件系统须具有合法知识产权，响应文件中提供智能服务软件著作权证书和第三方权威评测机构出具带有“CMA”标识的软件测试报告。 2、智能远程运维管理平台 本次采购自助服务软件须配备智能远程运维服务管理平台，该运维服务软件须能将学校自助服务终端设备纳入该平台统一管理、监测以及升级维护，针对自助终端设备提供自助服务软件统一安装、部署、维护，实现设备、服务、用户角色等统一管理，统一授权，提供一系列报表、监控及预警功能，使得管理和维护更加方便，并可自行到校查验自助服务终端配置信息。响应文件中提供远程运维服务软件著作权证书和经国家认可的检测机构出具带有“CMA”标识的软件测试报告。 2.1、系统用户管理 该功能主要应用于日常用户的信息管理，可由管理员分配相应角色，并能对各用户进行灵活的权限设置。 2.2、打印类型管理 该功能可灵活自助配置样式，同时，可以设置打印角色（如毕业生、在校生等角色）的免费份数。 2.3、自助终端管理 终端参数配置管理：该功能包括纸张管理、纸张短信提醒管理、权限开放设置等，在特定需求的情况下，能实现把不同的服务配置到不同的终端上。 远程虚拟终端管理：全天候实时监控终端机、打印机、打印系统的运行状况，并可通过网络远程操控终端机操作系统及应用程序；支持还原和更新，终端机只需重启便能恢复到初始健康状态；通过更新服务器端文件，就能实现所有终端机的更新。 2.4、打印记录管理 该模块对学生打印的记录进行收集统计分析，可以按条件进行查询或者导出相应的打印记录，能对打印记录进行统计。 2.5、通知公告管理 管理员发布通知公告，终端机能够实时显示相应的公告内容，多渠道，多方式进行数字信息宣传。 2.6、缴费管理 缴费参数设置：管理人员可以设置成绩单、证明文件各种缴费类型费用参数,并可对单个学生进行免费份数设置。 统计分析：管理人员可对缴费记录按不同的时间段、打印类型、终端进行统计分析；“代缴费”管理：管理人员可任意增加设置扣费类型，如CET、二级计算机等级等，同时可以对缴费的记录进行查询分析；设置完成后，学生可通过终端自助缴费。 2.7、宣传展示内容发布管理 管理员可通过后台系统发布推送校内宣传内容到指定终端宣传展示屏，支持主流媒体格式（gif/mp4/pdf）等格式发布，并且可以设置播放机制，同时配备发布审核功能。 2.8、智能短信提醒模块 系统与合法授权移动短信网关对接，实现短信提醒终端运行情况：打印机缺纸短信提醒：打印机断电短信提醒；用户手动报警：登录用户操作过程中出现故障，可以按“报障”按钮，系统自动将信息发送到主管老师。 2.9、智能匹配翻译引擎及英文课程名库 为学校提供高校课程在线检索自助匹配翻译引擎，自动对接高校英文课程名检索数据库，可供检索匹配的权威有效高校英文课程名库不少于40万条，提供功能页面客观展示可查询检索的功能页面及课程名库数据记录。必须具有合法知识产权，响应文件中提供高校课程在线翻译软件著作权证书扫描件或复印件。 2.10、可视化大屏展示功能： 全校可建立清晰的IT 服务支持全局视图，适配学校已有8*4 /16:9屏幕墙。通过统一运维管理平台量化各项运维数据，通过可视化 BI 技术，对学校已上线面向学生提供下载/自助打印的各种成绩单或证明文件以及分布在校园各处的自助服务终端运行状况进行可视化监控。通过可视化数据分析工具，对不同角色的下载/自助打印的情况进行多维度的分析展示。可展示文件打印/下载排行榜、使用情况统计图、文件打印/下载类型统计图、设备位置可视化、设备参数实时监控、设备耗材实时监控、打印时间散点图分布、打印类型分析指标图等运行状况，数据统计图形化展示等。（响应文件中提供本模块的完整功能截图加以证明） 3、成绩单/证明文件验证平台 通过自助服务终端机打印输出的所有成绩单或证明文件，均应有加密的唯一验证码或“二维码”识别标志，可通过手机扫码验证方式实现自助信息真伪验证，通过手机扫一扫功能扫描成绩单/证明文件上的二维码；成绩单/证明文件验证平台对文件区块链信息、文件内容进行验证；验证完成后，展示验证结果。 4、教务信息化智能服务设备 ★每套教务信息化智能服务设备须由同一生产厂家生产的智能服务设备及嵌入式智能服务软件组成。同一生产厂家生产的智能服务终端设备整机须具有符合国家要求的强制性产品认证（CCC）证书，投标时须提供所投智能服务终端设备整机产品CCC认证证书、国家强制性产品认证试验报告（含安全关键性清单、样品照片等），CCC认证证书中的生产者（制造商）及生产企业必须是同一生产厂家，确保产品实施交付前后、免费质保期内外提供同一生产厂家一体化的维护、配件供应、系统升级服务。 4.1、触控显示器： 显示器尺：≥19 英寸；显示比例：5：4；背光类型：LED；最佳分辨率：≥1280 × 1024 @ 60 Hz ；响应时间：≤14ms ； 对比度(标准值)：≥1000:1；视频输入接口：VGA / DVI；功耗：≤12W；触摸屏类型：电容触摸屏；表面硬度：7H；触摸接口：USB2.0；触摸点数：10点；触摸反应时间：≤10 ms ；单点触摸寿命：≥5000 万次。 4.2、展示液晶显示器： 屏幕尺寸(对角)：≥23.8"W；屏幕宽高比：16:9；面板类型：IPS技术；对比度(典型值)：≥1000:1；动态对比度(典型值)：≥50000000:1 使用DCR丽比技术；响应时间(典型值)：≤5ms GtG；最大分辨率：≥1920x1080@60Hz；接口：D-Sub≥1个,HDMI≥1个,音频输出。 4.3、工业控制主机： CPU处理器：酷睿I3-3220；芯片组：Intel H61；主频：≥3.3GHz；内存：≥8GB，内存最大可支持16GB，插槽：2x240 Pin DIMM；显卡：Intel高清显卡 1GB共享显存；硬盘：≥1T； USB接口：≥8个；串口：≥10个COM；音频：1*Mic-in, 1*Line-out；网络接口：集成：≥2个10M/100M/1000M自适应；显示：VGA≥2个。 4.4、图文影印模块： 打印速度：≥38页/分钟； 首页打印输出时长：≤8秒；打印技术：激光打印；最高打印分辨率：≥1200x1200dpi；内存：≥512 MB；处理器速度：≥1.2 GHz；月打印负荷： ≥70,000页；进纸盒容量：标配纸盒:550页，加配1个550页纸盒。 4.5、双目人脸活体识别摄像机： 200万彩色/120万黑白双目摄像机； 1080P全高清像素，固定30帧，无拖影；采用人体近红外高灵敏度感光技术、HDR（高动态范围）技术；支持人脸活体检测，精准检测“活人”、“真人”；精准捕捉活体人脸特征，计算误差不小于1mm ； 0.01Lux 超低照效果； -30℃~+70℃宽温度范围稳定工作； USB2.0高速传输； UVC架构。 4.6、校园卡读卡器：必须能对接校园一卡通系统，读现有学生卡片信息。 4.7、身份证读卡器：平均无故障工作时间（MTBF）不小于5000h；工作频率：13.56MHz。 支持证卡：符合《GA 450—2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》，见公京检第040942号。采用USB供电及通讯。 4.8、终端安全节能监测模块： 可对终端整机设备进行安全节能控制，可设置定时开启和关闭设备的时间。可对打印机，主机，显示器的电源分别进行开关控制，可通过系统可视化实时对终端整机设备的运行状态、电压、电流、功率、耗电情况进行实时监控检测。并具备预警功能：电压过高，电流过大，功率过大时，断电处理，保证设备安全。 同时配备温湿度自动监控检测模块，实时对自助终端整机内部温湿度情况实时监控检测，并具备预警功能：终端内部温度过高或湿度过大时，终端能够自动断电，并自动预警，保证设备安全，避免发生险情。 4.9、二维码阅读器 识别方式：靠近、接近识读；识别精度：>=7.5mil；采集速度：1/60秒；接口：USB；支持码制：通用一维码、二维码标准。 4.10、终端机柜 尺寸：≤600×660×1930mm。2.0mm冷轧钢板金属机柜。表面处理：采用静电喷塑处理；控制面板：电源开关、音响、音量、音调调谐 ；接口：RJ45网络接口，电源接口；额定输入：220-240V~，50Hz，5A 额定功率：≤1000W；由金属外壳、延长线插座、微型计算机、激光打印机、电源适配器、触摸显示器、直流风扇、扬声器等部件组成。所有型号产品具有两块显示屏。产品具有信息的采集、管理、显示等功能，使用Windows操作系统。 4.11、终端外观 终端外观设计基本要求：（投标时须提供机柜设计图，加盖投标人公章） a.机柜正面设计 1.上方宣传展示屏呈长方形，上下采用弧形设计； 2.中间触控操作区呈方形，上方采用弧形设计，采用19英寸嵌入式电容触摸屏；屏与机柜无缝衔接。屏幕倾斜角度72.5°，可视范围上下：170°，左右170°，使用操作舒适。屏幕正上方嵌入双目摄像头，摄像头默认倾斜角度为90°，支持手动上下调节，可以满足各类高矮人群使用。触控操作区采用上掀维护设计，使用圆形机械锁维护，采用高级液压装置，上掀到指定位置自动卡位，防止下滑伤人。 b.机柜左侧设计 1.左侧下门为总电源维护门，使用圆形机械锁维护。 2.左侧上门为总开关控制门，使用圆形机械锁维护，需开锁控制开关，配有音量调节，启动按钮，翘班总开关，防止他人随意操作。 3.左侧双把手，方便搬运。 c.机柜右侧设计 1.右侧为纸盒维护门，采用双层门设计，通过电子锁控制，外层为总门 2.内层采用3门设计，分别控制每个纸盒，满足不同部门，不同材质应用需求。 d.机柜背面设计 1.背面上维护门采用条形散热设计，使用圆形机械锁维护； 2.背面上维护门下方左右两侧嵌入散热风扇，低噪音，高耐温。 3.风扇下方为背面下维护门，采用百叶窗散热设计，使用高级把手锁； 4.背面维护门右侧为网络电源输入孔位，底部配有两个过线孔。 4.12、可扩展能力： ① 终端预留学生火车票优惠卡充磁器位置，支持充磁器嵌入自助终端。 5、学校现用业务系统深度融合集成对接服务 5.1与学校现用业务系统进行集成对接： 为了保障我校信息化的整体实施效果和新建管理系统建设能够顺利开展，要求供应商提供的产品和服务必须与学校现用数据中心进行对接集成，具体的对接要求如下： （1）与共享数据库对接 可以根据我校的定制需求，要求能够支持但不仅仅包括用户信息等数据的集成工作，即要求能够满足管理系统与共享数据库之间的数据集成功能。 （2）与主数据管理平台对接 可以根据我校的定制需求，要求能够支持与主数据管理平台的接口集成和数据集成，所投系统的主数据结构必须符合国标、部标或者行标，至少可以通过数据清洗和映射等方式，使得与主数据管理平台的代码标准保持一致。 ★系统对接集成费用已包含在本项目采购预算中，投标报价需包含以上系统对接费用，采购人不再支付任何费用。投标供应商应当承诺已了解并认可对接费用的支出，合同签订后如无法按要求完成相关系统对接的，将视为虚假承诺和违约行为，采购人有权单方终止采购合同，并书面报告本级财政部门，依照政府采购法相关规定追究法律责任。（投标时须提供加盖投标供应商公章的承诺函） 6、项目交付实施时间和地点 6.1、项目交付实施时间：中标人必须在本项目合同签订后30个日历日内完成项目整体实施交付验收，如中标人无法按期完成项目验收通过，视为中标人违反采购合同约定，对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人有权单方终止采购合同，依法追究中标人违约责任，并书面报告本级财政部门，依照政府采购法相关规定追究法律责任。 6.2、项目交付实施地点：供货商将原厂原包装未拆封的供货产品送货到学校指定地点，供货产品原厂原包装需清晰标识：设备名称、型号、生产厂家、原产地、通过国家强制CCC认证标识等产品信息，需确保与投标承诺的产品信息一致，否则，学校有权拒收。 7、售后服务要求 7.1、项目验收合格后，智能服务终端硬件设备免费保修3年，智能服务终端软件免费提供3年维保服务。 供应商应设立7*24的值班响应电话，并安排有经验的工程师接受申告。当系统出现错误时，采购人通过供应商指定的值班响应电话进行技术咨询。 7.2、响应时间为2小时内，报修到达故障现场时间为4小时，并保证48小时内解决问题，如不能解决问题应提供备机，不得影响教学。 7.3、当遇到用户有重大活动，必须根据采购人的要求免费派专业技术人员到现场提供技术支持。 |  |  |

- 总报价表

| 序号 | 服务名称 | 总报价（小写 单位：元） | 总报价（大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生自助服务终端建设 |  |  |

注：1、本次报价控制价为：250000元。

- 供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：